ACHTUNG !  Nur Vorlage.

| Betriebsanweisung |
| --- |
| Gemäß §14 GefStoffV | Stand 06/2020 |
| Arbeitsbereich: |
| Tätigkeit: |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |
| Trichlorol (Desinfektionsmittel auf Basis von Chloramin-T) |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. |
| SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  |  | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht geschlossen halten. Staub nicht einatmen, ggfs. Atemschutz P2 tragen. Beim Umgang mit dem Konzentrat geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. |
| VERHALTEN IM GEFAHRENFALL |
| Nach Verschütten mit geeigneten Mitteln abtragen. Geeignete Löschmittel bei Bränden: Wasser, Pulver, Kohlendioxid, Schaum |
| ERSTE HILFE |
|  | Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (Etikett vorzeigen). Bei Augenkontakt: Sofort gründlich 10 Minuten mit Trinkwasser spülen und Arzt konsultieren. Bei Hautkontakt: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen, Haut mit reichlich Wasser abspülen. Nach Verschlucken: Den Mund mit Trinkwasser ausspülen und reichlich nachtrinken, sofort Arzt aufsuchen und Kennzeichnungsetikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. Bei Einatmen: Bei Symptomen der Atemwege: Arzt rufen. |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
| Abfälle sollten nicht in das Abwasser gegeben werden, unter Beachtung der örtlichen Vorschriften entsorgen. Die Kunststoffbehälter können völlig restentleert und verschlossen über ein duales System (z.B. Grüner Punkt) entsorgt werden. |